## Slide 1: Sieci komputerowe
WPROWADZENIE - KOMPUTER, MAGISTRALE, URZĄDZENIA

## Slide 2: 1.1 „Klasyczny” komputer
Przetwarzanie informacji (wejście, wyjście) sterowane informacją – czarna skrzynka
Przetwarzanie na ciągach liczb zerojedynkowych
Przetwarzanie w oparciu program – od ENIAC (1946) - programmed computing, tzn. algorytm (zbiór precyzyjnych reguł) precyzyjnie zakodowany w program,

## Slide 3
Modele / abstrakcje komputerów
  architektura – zachowanie się z punktu widzenia użytkownika
  implementacja – jaka jest struktura „bloków funkcjonalnych” i jak to działa – organizacja logiczna
  realizacja – z czego zbudowano

## Slide 4: 1.2 Model von Neumann

## Slide 5: Instrukcja / rozkaz / liczba  słowo
opcode
addressis
s
magnitude

## Slide 6: Cykl rozkazowy (Instruction cycle)
START
HALT
Fetch the next Instruction
Execute the Instruction
Fetch Cycle
Execute Cycle

## Slide 7: X Przykład x – warto, xx – można, xxx - pomijamy
Zadanie. Dodać dwie liczby i wynik ulokować w pamięci
kody operacyjne:
  0001  1 – pobierz rozkaz z pamięci i prześlij go do rejestru rozkazów
  0010  2 – zapamiętaj wartość akumulatora w pamięci
  0101  5 – dodaj do akumulatora komórkę pamięci

## Slide 8: A. Załadowanie pierwszego rozkazu do rejestru IR
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0002
0003
2 941
5 941
CU
300
1 940
PC
IR
ALU
ACC

## Slide 9: B załadowanie do ACC liczby z komórki „940” oraz zwiększenie o 1 rejestru PC
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0002
0003
2 941
5 941
ALU
0003
ACC
CU
300
1 940
PC
IR
+ 1

## Slide 10: C Pobranie do rejestru IR kolejnego rozkazu (adres w pamięci „301”)
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0002
0003
2 941
5 941
CU
301
5 941
PC
IR
ALU
0003
ACC

## Slide 11: D Wykonanie dodawania i lokowanie wyniku w ACC. Zwiększenie licznika PC
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0002
0003
2 941
5 941
CU
301
5 941
PC
IR
+ 1
ALU
0005
ACC


## Slide 12: E Pobranie rozkazu 302
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0002
0003
2 941
5 941
CU
302
2 941
PC
IR
ALU
0005
ACC

## Slide 13: F Wykonanie rozkazu 302, czyli wysłanie wyniku dodawania do komórki pamięci „941”
MEMORY
300
941
940
302
301
1 940
0005
0003
2 941
5 941
CU
302
2 941
PC
IR
+ 1
ALU
0005
ACC

## Slide 14
System komputerowy zbudowany w oparciu o architekturę von Neumanna powinien:
  mieć skończoną i funkcjonalnie pełną listę rozkazów
  mieć możliwość wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenie zewnętrzne i jego przechowywanie w pamięci w sposób identyczny do przechowywania danych
  dane i instrukcje w takim systemie powinny być jednakowo dostępne dla procesora
  informacja jest przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze.

## Slide 15: X 1.3 Model Harvard
Architektura harwardzka – w odróżnieniu od architektury von Neumanna pamięć danych programu jest oddzielona od pamięci rozkazów.

## Slide 16
ALU
CU
I/O
Instructions Memory
Data
Memory

## Slide 17: 1.4 Realizacja, implementacja, architektura - warstwowy model komputera
Realizacja – technologie umożliwiają:
  rozbudowę i wbudowanie różnych funkcjonalności (cache, specjalizowane układy / bloki – np. zmiennoprzecinkowe jednostki)
  zwiększenie szybkości działania
  miniaturyzację
  ograniczenie mocy wydzielanej itd.

## Slide 18
Implementacja / organizacja / organizacja logiczna – opisuje współdziałanie bloków funkcjonalnych komputera ≡ sposób przechowywania informacji + sposób i harmonogram przepływu w strukturze komputera
Organizacja komputera może być opisana na różnych poziomach szczegółowości struktury

## Slide 19
KOMPUTER
BLOKI FUNKCJONALNE
(block level)
REJESTRY
(register-transfer level; RTL)
[hardware description/design level; HDL]
UKŁADY LOGICZNE
(gate level)
ELEKTRONIKA
(electronic circuits level)

## Slide 20
Architektura - opis zachowania się komputera z punktu widzenia użytkownika - abstrahujący od jego organizacji logicznej
Użytkownik działa w języku wysokiego poziomu i nie chce znać budowy komputera, a „architektura” interpretuje te ‘zapisy” do poziomu języka maszynowego (język programowania w kodzie binarny zrozumiały bezpośrednio przez CPU) opisującego zachowanie sprzętu w oparciu, o który działa oprogramowanie.

## Slide 21
X Atrybuty architektury - (Instruction-Set Architecture) [WK]
  Lista rozkazów
  Formaty danych
  Struktura rozkazu
  Sposoby adresowania
  System przerwań
  Rejestry i pamięć
Dąży się do zachowania np. listy rozkazów przy zmianach organizacji, np. liczby rejestrów, długości słowa
Architektura decyduje o kompatybilności komputerów

## Slide 22: Model warstwowy komputera  Języki i tłumaczenia / interpretacje
Model warstwowy:
każda warstwa może być rozpatrywana jako maszyna wirtualna;
każda warstwa definiowana jest przez własny język;
każda warstwa korzysta z usług warstwy niższej (bliższej sprzętowi)

## Slide 23
Aplikacje
Języki wysokiego poziomu
Assembler
Sprzęt
Język maszynowy

## Slide 24: 1.5 Magistrale
Magistrala / szyna / bus – środki transmisji informacji lub sygnałów sterujących - grupowane pod względem realizowanych funkcji.
Magistrale łączą bloki funkcjonalne oraz urządzenia zewnętrzne
Wewnętrzne i zewnętrzne
Sterowniki pośredniczące pomiędzy procesorem a urządzeniami
Szeregowe i równoległe
“szerokość i kierunkowość” magistrali
Decydują o szybkości pracy system

## Slide 26: Przykład podstawowych linii magistrali wejścia – wyjścia

## Slide 27: 1.6 Operacje wejścia – wyjścia
Operacją wejścia – wyjścia nazywa się całokształt działań potrzebnych do wymiany danych pomiędzy procesorem i pamięcią z jednej strony a urządzeniami zewnętrznymi z drugiej strony [Niederliński]
Można to uogólnić jako przesłania międzyrejestrowe

## Slide 28: Powiązania procesora z układem sprzęgającym (sterownikiem) – sterowanie przez procesor [Niederliński]